Размеры и масса:

- Размеры материала должны быть не более 3200х2050 мм, толщина материала не более 100 мм, вес одного изделия не более 100 кг и равномерным размещением не менее на 1м2.

- Поверхность материала должна быть ровной с обеих сторон (без сгибов, вмятин, волн); Перепад по толщине материала не может превышать 1 мм.

- Материал должен иметь минимум две ровных (прямых) сторон (для позиционирования печати). В противном случае берется наценка за попадание.

Упаковка и маркировка:

- Материалы должны поставляться в необходимой транспортной упаковке обеспечивающей сохранность материала (в этой же упаковке материал будет отгружен), если необходима дополнительная упаковка, то это необходимо указать в заявке

- Упаковка материала должна содержать ярлык с наименованием заказчика, номером заказа, количеством, типом и размерами материала

- Материалы должны быть упакованы в коробки весом не более 30 кг для ручной переноски. Упаковка весом свыше 30 кг  должна быть выполнена в виде ящика, с местами предназначенными для использования подъемно транспортных механизмов

Сопроводительная документация и приемка:

- Приемка материалов осуществляется только по количеству, дефектовка материалов по качеству происходит только в момент подготовки материала к печати

- Дефекты, не обнаруженные при приемке по количеству, подлежат уведомлению клиента. В случае игнорирования данных фактов печать заказа останавливается и ответственность за сроки и качество работ производитель не несет. Дальнейшая печать на дефектном материале возможна только после письменного согласия клиента на печать на данном материале

- Материалы должны поставляться с сопроводительными документами, с обязательным указанием реквизитов заказчика, номера заказа, типа материала и его размеров.

- Материал должен поставляться в чистом виде

- Размеры материала должны соответствовать размера макета, а также размерам, указанным в заявке и сопроводительных документах. В случае их несоответствия – плюс 2 дня к сроку готовности заказа. Письменное уведомление заказчика обязательно.

- Время работы склада по приемке материала с 8:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00

Прочие требования:

- Допустимая норма брака при печати составляет до 5% от площади нанесения изображения. При печати штучных изделий на материале заказчика на технологические нужды производства (для тестовой печати) необходимо не менее 1 заготовки.

- Гарантия на печать на материале заказчика – только от выцветания. За достаточный уровень адгезии и механическую стойкость нанесенного изображения на материалах заказчика несет заказчик. По требованию заказчика можем предоставить тестовую печать на материале заказчика. На основании тестовой распечатки заказчик самостоятельно принимает решение о качестве печати и адгезии.

- Если материал или изделие не предназначено или не подготовлено к УФ печати (там, где нужно в процессе печати «подклеить, подложить, прикрепить… и т.д.») гарантия на успешную и качественную печать не дается.

Специальные требования.

1. 	Стекло

Стекло должно поставляться:

- С обработанными торцами.

- Для изделий площадью более 0,5 м.кв. притупление острых углов обязательно.

- Изделия с габаритом более 1 метра должны изготавливаться из закаленного стекла

- Если изделие из сырого стекла (вставка в шкаф-купе) оно должно иметь видимую  маркировку на стекле о том, что стекло СЫРОЕ. Ответственность за целостность СЫРОГО стекла с габаритами более 1 метра поставщик не несет

- Допустимая норма боя для сырого стекла составляет 10% от общего количества изделий кратно одному изделию. Упаковка со стеклом должна быть промаркирована – ХРУПКОЕ СТЕКЛО.

- Мебельные фасады*

- При поставке фасадов на печать должна предоставляться схема расположения фасадов, размещения на них отверстий под фурнитуру (как лицевую, так и крепежную).

- Фасады МДФ должны поставляться в защитной пленке без дефектов – в противном случае претензии по механическим повреждениям не принимаются.

- Фасады и прочие материалы не должны иметь явных дефектов поверхности, скручивания, вспучивания и другой деформации плоскости.

- Фасады отгружаются упакованными в стрейч-пленку. Сверление дополнительных отверстий после печати рекомендуется производить через стрейч-пленку

- Ответственность за реакцию фасадов на УФ-излучение поставщик не несет.

Важные моменты, возникающие в процессе УФ-печати:

Для закрепления краски на поверхности многие материалы (оргстекло, МДФ панели, ЛДСП, стекло) обрабатываются праймером (активатором для лучшего закрепления краски на поверхности материала). После печати могут оставаться разводы (беловатого или матового оттенка). Эти разводы могут быть видны если смотреть на изделие прямо или под углом.

Материалы, не отвечающие техническим требованиям для УФ-печати:

- Ворсовые поверхности

- Поверхности с неровно обработанными краями и заусенцами

- Эластичные материалы (при сгибе материала после печати краска может лопаться)

- Материалы с низкой температурой плавления (менее 50 градусов Цельсия)

- Материалы чувствительные к УФ излучению, спирту.

*Мебельными фасадами является изделия из ЛДСП и МДФ.