- Основные требования:

  - Векторный формат, расширение *.CDR (не выше 17-й версии Corel Draw!). Для файлов, отправляемых по электронной почте в векторе, обязательно приложение preview-файлов в растровом виде (JPEG).

  - Все контуры должны быть замкнуты (если, конечно, это возможно) в случае с резкой, и они должны быть обязательно замкнуты в случае гравировки (гравировка незамкнутых линий может быть осуществлена только в виде резки не насквозь). Попробуйте сделать заливку объекта: если заливка получается, контуры объекта замкнуты правильно, если нет, где-то есть разрывы. Разрывы в контурах где это нужно устранить.

  - Если у вас в одном файле совмещена резка и гравировка (например, выгравировать и вырезать табличку), то в файле контуры для резки и гравировки должны быть выделены разными цветами или указано как дополнение в сопроводительной информации к макету. Не нужно закрашивать участки для гравировки, просто выделите их другим цветом, а в сопроводительной информации к макету укажите: 1 «наименование цвета» - резка; 2 «наименование цвета» - гравировка замкнутого контура; 3 «наименование цвета» - гравировка линии (может быть не замкнутой).

    - Рекомендуемые цвета линий в макете:

| Наименование операции | Цвет линии |
| --- | --- |
| Резка | Черный |
| Гравировка | Красный |
| Гравировка линии | Зеленый |

  - Толщина кривых «0» или "Hair line" ("Сверхтонкий абрис"). Не допускать формирование изображений толщиной кривых. Следует превращать толщины линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object)

  - Масштаб 1:1 (размер макета в файле соответствует размеру готового изделия).

  - Размер макета должен соответствовать размеру зоны обработки станка (не превышать). (Максимальные размеры обрабатываемые станком 1960х2940мм. + поля для фиксации материала по 20мм со всех сторон = 2000х2980мм)

  - У каждого файла должны быть выдержаны технические поля относительно размера материала. Размер не запечатываемых полей со всех сторон – 20 мм. Это значит, что если у вас кусок материала 500×600 мм, размер файла не должен превышать 460×560 мм.

  - В макете должно быть чётко понятно расположение изображения на изделии.

  - Если требуется вырезать несколько деталей – между ними должно быть выдержано минимальное расстояние — 15 мм. Нарушение этих расстояний увеличивает вероятность брака.

  - Все символы и текст в векторных файлах должны быть преобразованы в кривые линии

  - Минимальные размеры:

    - Минимальный диаметр фрезы dmin=3мм — отсюда следует, что минимальные внутренние углы будут получаться с радиусом R=1,5мм. (рис.1)

    - При обработке отверстий по внутренней стороне — минимальное растояние между контуром не должно быть меньше 3мм. сmin=3мм, dmin=3мм (рис.1)

    - При обработке изделий по внешней стороне — размер изделия не должен быть меньше amin=30мм, bmin=30мм (рис.1)

  - «Заказчик» обязан предупредить о необходимости сигнального образца17 для обеспечения более точной цветопередачи и оценки качества при изготовлении изделия или услуги (актуально в случае изготовления строго по брендбуку). Без согласования сигнального образца претензии к цветопередаче и качеству не принимаются.

  - При изготовление сложных изделий (где необходимы предпечатные15 и постпечатные16 работы) формат изделия и все технические требования к макету обязательно согласовывать с технологом.

  - При просмотре макета нашими специалистами возможны дополнительные рекомендации.

  - При фрезеровке букв с фаской, необходимо отзеркалить буквы и указать ширину и высоту фаски.

- Запрещено:

  - Наличие в файле двойных или наложенных линий: одна линия лежит точно на другой, при этом глазу это не заметно, то лазер будет резать 2 раза, и стоимость резки вырастет вдвое.

  - Допускать формирование изображений толщиной кривых. Следует превращать толщины линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object)

  - Использование скрытых и заблокированных элементов

  - Наличие абрисов у кривых (все контуры должны быть преобразованы в объекты)

  - Использование каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при изготовление изделия (пояснительный текст, габаритные размеры, осевых линий и т.д.)

  - Использование внедрённых объектов (например, вставленных через буфер офисных документов).

  - Растровые изображения (например, фотографии или картинки) не являются допустимым материалом и требуют векторизации, которая является отдельной услугой

  - Детали раскладывать вплотную.

- Способы предоставления исходных электронных материалов

  - Переслать в письме на нашу электронную почту.

  - На любом внешнем USB-носителе (флеш-карта, внешний HDD-диск).

- Требования к сопроводительной информации:

  - Распечатанный на принтере эскиз.

  - Название файла и путь к файлу.

  - Количество.

  - Расшифровку цветов. 1 «наименование цвета» - резка; 2 «наименование цвета» - гравировка замкнутого контура; 3 «наименование цвета» - гравировка линии (может быть не замкнутой).

  - Наименование материала, на котором должна осуществляться печать с указанием размеров, толщины, цвета и текстуры.

  - Если предполагается изготовление пробника - укажите фрагмент (один или несколько) элементов для изготовления пробника.

  - Срок исполнение заказа.

  - Контакты ответственного лица за заказ со стороны клиента.

  - Дополнительная информация.

  - Все элементы распечатки должны быть четкими, а тексты должны быть читаемым.

Рис.1