- Основные требования:

  - Векторный формат, расширение *.CDR (не выше 17-й версии Corel Draw!). Для файлов, отправляемых по электронной почте в векторе, обязательно приложение preview-файлов в растровом виде (JPEG).

  - Все контуры должны быть замкнуты (если, конечно, это возможно) в случае с резкой, и они должны быть обязательно замкнуты в случае гравировки (гравировка незамкнутых линий может быть осуществлена только в виде резки не насквозь). Попробуйте сделать заливку объекту, если заливка получается, кривые объекта замкнуты правильно, если нет, где-то есть разрывы. Это необходимо устранить.

  - Если у вас в одном файле совмещена резка и гравировка (например, выгравировать и вырезать табличку), то в файле контуры для резки и гравировки должны быть выделены разными цветами или указано как дополнение в сопроводительной информации к макету. Не нужно закрашивать участки для гравировки, просто выделите их другим цветом, а в сопроводительной информации к макету укажите: 1 «наименование цвета» - резка; 2 «наименование цвета» - гравировка замкнутого контура; 3 «наименование цвета» - гравировка линии (может быть не замкнутой).

    - Рекомендуемые цвета линий в макете:

| Наименование операции | Цвет линии |
| --- | --- |
| Резка | Черный |
| Гравировка | Красный |
| Гравировка линии | Зеленый |

  - Толщина кривых 0 или "Hair line" ("Сверхтонкий абрис"). Не допускать формирование изображений толщиной кривых. Следует превращать толщины линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object)

  - Масштаб 1:1 (размер макета в файле соответствует размеру готового изделия).

  - Размер файла должен соответствовать размеру рабочего стола станка (не превышать). Размер рабочего стола 600х900мм

  - У каждого файла должны быть выдержаны технические поля относительно куска материала. Размер не запечатываемых полей со всех сторон – 10 мм. Это значит, что если у вас кусок материала 500×600 мм, размер файла не должен превышать 480×580 мм.

  - В макете должно быть чётко понятно расположение изображения на изделии. Гравировка должна иметь отступ не менее 2 мм от края изделия

  - Если требуется вырезать несколько деталей – между ними должно быть не менее 5 мм. Нарушение этих расстояний увеличивает вероятность брака.

  - Все символы и текст в векторных файлах должны быть преобразованы в кривые линии

  - Если вы планируете заказать гравировку, помните: минимальный размер символа текста – 5pt (1,5 мм). Минимальная толщина линии на изображении: 0.2 мм. Для макета желательно выбирать шрифты без засечек, засечки на мелких шрифтах могут плохо гравироваться

  - «Заказчик» обязан предупредить о необходимости сигнального образца17 для обеспечения более точной цветопередачи и оценки качества при изготовлении изделия или услуги (актуально в случае изготовления строго по брендбуку). Без согласования сигнального образца претензии к цветопередаче и качеству не принимаются.

  - При изготовление сложных изделий (где необходимы предпечатные15 и постпечатные16 работы) формат изделия и все технические требования к макету обязательно согласовывать с технологом.

  - При просмотре макета нашими специалистами возможны дополнительные рекомендации.

- Запрещено:

  - Наличие в файле двойных или наложенных линий: одна линия лежит точно на другой, при этом глазу это не заметно, то лазер будет резать 2 раза, и стоимость резки вырастет вдвое.

  - Допускать формирование изображений толщиной кривых. Следует превращать толщины линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object)

  - Использование скрытых и заблокированных элементов

  - Наличие абрисов у кривых (все контуры должны быть преобразованы в объекты)

  - Использование каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при изготовление изделия (пояснительный текст, габаритные размеры, осевых линий и т.д.)

  - Использование внедрённых объектов (например, вставленных через буфер офисных документов).

  - Растровые изображения (например, фотографии или картинки) не являются допустимым материалом и требуют векторизации, которая является отдельной услугой

  - Детали раскладывать вплотную.

- Способы предоставления исходных электронных материалов

  - Переслать в письме на нашу электронную почту

  - На любом внешнем USB-носителе (флеш-карта, внешний HDD-диск)

- Требования к сопроводительной информации:

  - Распечатанный на цветном принтере эскиз

  - Название файла и путь к файлу.

  - Количество

  - Расшифровку цветов. 1 цвет - резка; 2 цвет - гравировка замкнутого контура; 3 цвет - гравировка линии (может быть не замкнутой).

  - Наименование материала, на котором должна осуществляться печать.

  - Если предполагается изготовление сигнального образца17 – нужно указать.

  - Срок исполнения заказа

  - Контакты ответственного лица за заказ со стороны клиента.

  - Дополнительная информация.

  - Все элементы распечатки должны быть четкими, а тексты должны быть читаемы.